| Arbeitsblatt 2.1 Hydrophobierung | Name: |
| --- | --- |
|  | Klasse: |
|  | Datum: |

1.) Papier hat eine hydrophile Oberfläche, Polyethylen (PE) eine hydrophobe. Woran liegt das?

|  | Papier ist natürlicher Herkunft (Cellulose), PE ist ein synthetischer Stoff. |
| --- | --- |
|  | Wasser-Moleküle bilden mit Molekülen aus dem Papier stärkere Wechselwirkungen aus als mit den Molekülen einer PE-Folie. |
|  | Papier ist weiß, PE ist durchsichtig. |
|  | Papier hat eine rauhere Oberfläche als PE. |

2.) In der folgenden Abbildung sehen sie links, stark vereinfacht, einige Strukturelemente aus Cellulose-Molekülen.

a) Zeichnen Sie in den rechten Kasten einen Ausschnitt von PE-Molekülen ein.

| Schematischer Ausschnitt aus Cellulose-Molekülen | Ausschnitt aus PE-Molekülen |
| --- | --- |

b) Zu welcher Art von zwischenmolekularen Kräften kommt es zwischen Wasser-Molekülen und Cellulose-Molekülen? Zeichnen Sie diese oben im linken Kasten ein.

| Arbeitsblatt 2.2 Hydrophobierung | Name: |
| --- | --- |
|  | Klasse: |
|  | Datum: |

c) Welche dieser zwischenmolekularen Wechselwirkungen sind auch zwischen Wasser-Molekülen und Silicon-Molekülen möglich?

d) Wie kann man prinzipiell eine polare Oberfläche wasserabstoßend (hydrophob) machen?

3.) Ein Stück Beton (besteht zum größten Teil aus Calciumcarbonat) kann

- mit Paraffin (Alkangemisch) oder

- mit Siliconöl hydrophobiert werden

(vgl. Skizzen).

| Arbeitsblatt 2.3 Hydrophobierung | Name: |
| --- | --- |
|  | Klasse: |
|  | Datum: |

Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der:

a) Schichtdicke des Überzugs

b) Haftung des hydrophoben Überzugs

c) Beständigkeit des Schutzes bei mechanischen und thermischen Belastungen

| Arbeitsblatt 2.4 Hydrophobierung | Name: |
| --- | --- |
|  | Klasse: |
|  | Datum: |

d) Verbrauch an Überzugssubstanz pro m2

e) Auftragungsverfahren

4.) Welches der beiden Verfahren schneidet Ihrer Meinung nach besser ab? Begründen Sie!